## Slide 1
TEKNIK PENYUSUNAN DAN PENENTUAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) ......
22- 24 Januari 2020
Hotel Ibis Styles, Yogyakarta
Josef Hernawan Nudu
josef_nudu@yahoo.com
Workshop Penyusunan dan Penentuan
HPS Barang/Jasa Perusahaan

## Slide 2: Workshop Penyusunan dan Penentuan HPS Barang/Jasa Perusahaan
TEKNIK PENYUSUNAN DAN PENENTUAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) YANG WAJAR DAN AKUNTABLE DALAM PROSES PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN
22 - 24 Januari 2020
Hotel Ibis Styles, Yogyakarta
Josef Hernawan Nudu
josef_nudu@yahoo.com

## Slide 3: MATERI 1: Overview
Setelah meyelesaikan sesi ini Anda akan memahami:
    Tujuan training
    Lingkup training
    Pentingnya proses pengadaan (dan HPS) dalam proses bisnis perusahaan

## Slide 4: Pentingnya Procurement/Purchasing
Sebagian besar dana perusahaan digunakan untuk pembelian/pengadaan bahan baku/sarana produksi
Proses pengadaan/pembelian yang tidak tepat waktu/jumlah/spesifikasi/../../.. berakibat pembengkakan biaya produksi
Proses pengadaan/pembelian bisa dikelola sedemikian sehingga biaya produksi bisa ditekan dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan
Notes: Ermawan: Kepala Pembangkit PLN sektor Belawan – pengadaan flame turb tdk sesuai spesifikasi – Kompas, 24 Oktober 2014
Rudy Manggas Siahaan: Kadis PU DKI – menolak tanda tangan sebagai PA, detik.com

## Slide 5: Pentingnya procurement/purchasing
60-85
60-80
50-70
60-80
25-50
Retailers
Computers Consumer
    electronics
Automotive Pharma Service
industry
10-40

## Slide 6: Salah Kelola  FATAL
KASUS:
Udar Pristono ~ $127.2 million ~ overpriced, poor condition

## Slide 7: Perkembangan Strategi Purchasing
Ellram and Carr (1994):
Stage I (passive stage): purchasing process normally begins as a reactor based on requests from other departments in a corporate organization.
Stage II (independent stage): purchasing departments spend considerable time attempting to professionalize the own purchasing function by introducing such things as computerized information systems, formalized supplier programs and communication links

## Slide 8: Perkembangan Strategi Purchasing (02)
Ellram and Carr (1994):
Stage III (supportive stage): purchasing departments are viewed by top management as an essential business functions. The purchasing organization is expected to support and strengthen the firm’s competitive advantage
Stage IV (integrative stage): firm’s competitive success rests significantly on the capabilities of the purchasing department’s personnel, long‐term perspective

## Slide 9: MENGAPA PERLU OE YANG BAIK?
PERBAIKAN PROSES PENGADAAN
MINIMASI BIAYA
PERBAIKAN KINERJA SISTEM

## Slide 10: Benefit: PURCHASING/PROCUREMENT
$$
Purchase Price
Procurement Practices
Supplier Best Practices
Leverage
Supplier R&D Leverage
Specifications
Inventory Practices
Service Measures tracking
Transactional Process
Remnant/Obsolete Practices
Perceived
Opportunity
Actual
Opportunity
Across a Company’s boundaries:

## Slide 11: Keywords
Pengadaaan
Proses
OE
Teknik
Aplikasi
Rekomendasi
MAGIC FORMULA
P = R - C

## Slide 12: Progression of Competitive Advantage
Low Wage
Rates
Scale
Facilities
Focused
Production
Increased
Variety
Fast Response
Time
Quality
Cost Based
Management
Time Based
Management
‘50s
‘60s
‘70s
‘80s
‘80s
‘90s
E-Business
Technology Enabled
Management
2000
Source: Adapted from Stalk and Hout, Competing Against Time, 1991

## Slide 13: Ada masa utk setiap hal: Product Life Cycle
Best period to increase market share
R&D engineering is critical
Practical to change price or quality image
Strengthen niche
Poor time to change image, price, or quality
Competitive costs become critical
Defend market position
Cost control critical
Introduction Growth Maturity Decline
Company Strategy/Issues
Internet
Flat-screen monitors
Sales
DVD
CD-ROM
Drive-through restaurants
Fax machines
3 1/2” Floppy disks
Color printers

## Slide 14: PELATIHAN INI BERGUNA JIKA…
Kondisi normal
Akal sehat
MAGIC FORMULA
P = R - C

## Slide 15: Kerjakan dengan cara berbeda
Cara kerja?
  Hasil
  Beban kerja
  Penggunaan sumber daya
  Efek samping

## Slide 16: BEWARE….

## Slide 17: MATERI 2: Proses Pengadaan Barang/Jasa
Setelah meyelesaikan sesi ini Anda akan memahami:
    Tujuan pengadaan
    Parameter pengadaan
    Proses pengadaan

## Slide 18: Hakikat dan Filosofi Pengadaan
Rangkaian kegiatan untuk mendapat barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metoda dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, kualitas dan kesepakatan lainnya.
Upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar:
  pemikiran yang logis dan sistimatis (the system of thought)
  mengikuti norma dan etika yang berlaku
  berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku

## Slide 19: Definisi
The term “procurement” refers to the process of acquiring goods, works and services. The process spans the whole cycle from identification of needs through to the end of a services contract or the useful life of an asset.
UNDP Fin. Reg. 21.01(a) (March 2005).

## Slide 20: ROLE OF CONDUCT
Pelaku pengadaan harus menghindari over cost
Proses pengadaan harus menjamin secara maksimal tercapainya butir pertama

## Slide 21: Minimasi OVER COST
Memperoleh barang/jasa:
  Tepat jumlah
  Tepat harga
  Tepat waktu
  Tepat fungsi
  Tepat mutu
  Tepat value

## Slide 22: Parameter Prinsip Pengadaan
Efisien – dana dan daya minimum
Efektif – sesuai kebutuhan dan sasaran
Transparan – informasi dan aturan main jelas
Terbuka – dapat diikuti oleh semua penyedia
Bersaing – persaingan sehat antar penyedia
Adil/tidak diskriminatif – perlakuan yang sama bagi calon penyedia
Akuntabel – sesuai dengan aturan dan ketentuan

## Slide 23: Parameter Prinsip Pengadaan
Efisien – dana dan daya minimum
Efektif – sesuai kebutuhan dan sasaran
Transparan – informasi dan aturan main jelas
Terbuka – dapat diikuti oleh semua penyedia
Bersaing – persaingan sehat antar penyedia
Adil/tidak diskriminatif – perlakuan yang sama bagi calon penyedia
Akuntabel – sesuai dengan aturan dan ketentuan
Efisien, hasil optimal; terbaik; cepat; dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah
Efektif – sesuai kebutuhan dan sasaran
Kompetitif – terbuka, persaingan sehat, prosedur jelas dan transparan
Transparan – informasi dan aturan main jelas
Adil dan wajar – dapat diikuti oleh semua penyedia
Akuntabel – dapat dipertanggungjawabkan, potensi penyimpangan kecil

## Slide 24: Tujuan pengaturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (BUMN)
a. meningkatkan efisiensi;
b. mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN;
c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
e. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
f. meningkatkan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan.

## Slide 25: PROCUREMENT Value
is the
for an
or
at the
with the required
and
LEAST COST
ESSENTIAL FUNCTION
SERVICE
DESIRED TIME and
PLACE, and
QUALITY
RELIABILITY

## Slide 26: Bentuk Pengadaan Saat Ini
Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah
  Dasar peraturan: Keppres 80/2003, …, Perpres 54 /2010, Perpres 70/2012, Perpres 4/2015
  Sumber pembiayaan: APBN atau APBD
  Pelaku: Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I)
Pengadaan Barang-Jasa BUMN
  Dasar peraturan: Peraturan Menteri BUMN 05/MBU/2008 (Pedoman Dasar) dan Peraturan Direksi BUMN ybs.
  Sumber pembiayaan: pendanaan diluar APBN termasuk pinjaman/hibah dari luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah
  Pelaku: semua BUMN
Pengadaan Barang-Jasa Perusahaan Swasta
  Dasar peraturan: Tata cara pengadaan perusahaan ybs.
  Sumber pembiayaan: independen perusahaan ybs.
  Pelaku: perusahaan swasta yang sah secara hukum

## Slide 27: Kedudukan Pengadaan
Perencanaan (Planning)
Pemorgraman (Programming)
Penganggaran (Budgeting)
Pengadaan (Procurement)
Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (Contract
Implementation and payment)
Penyerahan Pekerjaan selesai (Handover)
Pemanfaatan dan pemeliharaan (Operation
and Maintenance)
MONEV
Proyek Pembangunan

## Slide 28: Siklus Pengadaan
Merencanakan Pengadaan
Menyusun Kontrak
Melaksanakan Pengadaan
SIKLUS
PENGADAAN
1
2
Membentuk Panitia
3
4
5
6
7
8
Menyusun HPS / Owner’s Estimate
Menuyusun Dokumen Pengadaan
Menyusun Jadual Pengadaan
Menetapkan Sistem Pengadaan
Melaksanakan Kontrak
9

## Slide 29: Realitas Praktik Pengadaan Barang Jasa
Pembuatan Owner Estimate (HPS) yg belum akurat, cenderung lebih tinggi daripada harga pasar
Pada akhirnya pemerintah/user selalu membeli harga lebih mahal daripada harga pasar

## Slide 30: Pengertian OE
HPS/OE adalah perhitungan atau perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahliaan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan
Perkiraan biaya menurut National Estimating Society-USA:
  Seni memperkirakan (the art of approximating) kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu
30
Notes: Next, state the action step. Make your action step specific, clear and brief. Be sure you can visualize your audience taking the action. If you can’t, they can’t either. Be confident when you state the action step, and you will be more likely to motivate the audience to action.

## Slide 31: Penjelasan Owner Estimate (OE)
Sebutan dlm PerPres 70/2012 adalah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
pasal 66:
  HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK kecuali untuk Kontes/Sayembara
  Total HPS diumumkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan
  Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia (tetapi rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia)
  Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran
  Bukan sbg dasar menentukan besaran kerugian negara
31

## Slide 32: Ketentuan pada HPS/OE
Setiap pengadaan harus dibuat HPS
HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan, disusun oleh PPK
Nilai total HPS tidak bersifat rahasia (diumumkan pada saat acara penjelasan dokumen pengadaan) sebagai upaya transparansi dan menjadi bahan pertimbangan penyedia dalam memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh
Rincian HPS rahasia, sebagai alat negosiasi dan untuk mencegah keseragaman dalam metoda pelaksanaan pekerjaan dan penawaran harga
32

## Slide 33: Lanjutan…
HPS sudah memperhitungkan: (PB/PK/JL)
  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  Keuntungan (profit) dan Biaya Umum (overhead cost) yang wajar bagi penyedia barang/jasa maksimum 15% tidak termasuk pajak
HPS tidak boleh memperhitungkan: (PB/PK/JL/JK)
  Pajak Penghasilan (PPh) penyedia
  Biaya tidak terduga
  Biaya lain-lain
Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik
Untuk kontes, tim juri/tim ahli dapat memberikan masukan dalam penyusunan HPS
33

## Slide 34: Lanjutan…
Komponen HPS Jasa Konsultansi: (JK)
  Biaya Langsung Personil (Remuneration)
  Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)
  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
34

## Slide 35: Fungsi-Manfaat HPS/OE
Untuk menilai kewajaran harga penawaran yang disampaikan pihak penyedia (evaluasi harga) tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran
Dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah
Sebagai dasar bagi penetapan nilai nominal jaminan penawaran
Dasar menetapkan tambahan nilai jaminan pelaksanaan, untuk penawaran kurang dari 80% dari nilai total HPS
Sebagai acuan dalam negosiasi harga pada proses penunjukan langsung/pengadaan langsung/jasa konsultansi
Sebagai bahan perhitungan penyesuaian harga/eskalasi
35

## Slide 36: Tambahan Nilai Jaminan Pelaksanaan
JAMINAN 1% dari Total HPS untuk sanggahan banding
Nilai Penawaran Yang Menang (NPM) | JAMINAN PELAKSANAAN
≥ 80% HPS | 5% x NILAI_KONTRAK
< 80% HPS | 5% x HPS_TOTAL

## Slide 37: Fungsi-Manfaat HPS/OE (Lanjutan)
Penentuan Harga Satuan Timpang ( > 110% HPS satuan )
Sebagai patokan dalam hal seluruh penawaran di atas pagu anggaran
SEBAGAI INDIKASI ADANYA KERUGIAN NEGARA DALAM BENTUK ‘MARK UP’
Sebagai acuan bila ada indikasi kuat KKN
Dalam hal terjadi seleksi gagal karena seluruh penawaran di atas pagu, maka HPS dapat dilakukan dua hal berkut :
(i) perubahan spesifikasi teknis, atau (ii) dilakukan revisi PO/LK
37

## Slide 38: Tata Cara Pengadaan
Mengapa perlu?
Apa kontribusinya?

## Slide 39: Baik-Buruk

## Slide 40: Permasalahan Umum
Perencanaan
Koordinasi
Pengawasan
Trust
Kerjasama
‘Kreativitas’
Anomali

## Slide 41: MATERI 3: Teknik Penyusunan OE
Setelah meyelesaikan sesi ini Anda akan memahami:
    Teknik-teknik penentuan OE dalam proses pengadaan

## Slide 42: Prosedur Pembuatan HPS/OE
Tentukan secara jelas jenis pekerjaan yang akan dibuat OE/HPS
Baca dan pahami seluruh dokumen pemilihan penyedia (dokumen lelang)
Memeriksa dan mempelajari kondisi lapangan (lokasi base camp/quarry)
Menyusun uraian metoda kerja untuk masing-masing item pekerjaan dan metoda pelaksanaan untuk keseluruhan pekerjaan
Menghitung kebutuhan bahan/material sesuai spesifikasi teknis item pekerjaan
Menghitung output/produktivitas peralatan (asumsi jenis & kapasitas alat yang akan digunakan)
Menghitung produktivitas tenaga kerja
Menghitung biaya peralatan dan upah tenaga kerja
42

## Slide 43: Prosedur Pembuatan …Lanjutan
Menghitung harga bahan / material di tempat pekerjaan
Menghitung harga satuan item pekerjaan
Menghitung total biaya per divisi pekerjaan
Menghitung biaya tidak langsung (overhead) dan keuntungan
Menyusun rekapitulasi biaya
43

## Slide 44: Langkah Perhitungan HPS/OE
Menetapkan harga satuan: analisis harga
Dihitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran/item barang, yaitu jumlah volume (pekerjaan/barang) x harga satuan
Dijumlah semua biaya untuk seluruh mata pembayaran/item barang dari pekerjaan/barang yang akan dilaksanakan/dipasok
Dihitung keuntungan x jumlah biaya untuk seluruh mata pembayaran/item barang
Dihitung PPN yaitu 10%
Besarnya HPS/OE (total harga pekerjaan) ialah jumlah biaya seluruh mata pembayaran/item barang + PPN 10%
44

## Slide 45: Metode Penyusunan Harga Satuan / HPS
Harga pasar  survei pasar
Data Kontrak masa lalu  dokumen kontrak
Perhitungan harga satuan, Cost of goods Manufacture (Harga Pokok Produksi) dan Cost of goods Sold (Harga Pokok Penjualan)
Price list dari pabrikan, asosiasi, lembaga daftar biaya/harga dari organisasi
Delphi Method ”blind” determination
Referensi harga yang lain  minimum 2 vendor
Statistika  data harga satuan masa lalu
45

## Slide 46: Teknis Penghitungan Harga Satuan
Pekerjaan Memasang pipa |  |  |  |  | 
Komponen Kegiatan |  |  | Perkiraan Volume | Harga Satuan (Proposal) (Rp) | Total Harga (Props) (Rp Ribu)
1 | Menggali tanah tempat pipa |  |  |  | 
 | - | material | 25.000 m3 | 2,000 | 50,000
 | - | jam -orang |  |  | 
2 | Meletakkan pipa dan memasang isolasi |  | 5.000 m | 20,000 | 100,000
 | - | material |  |  | 
 | - | jam -orang |  |  | 
3 | Menimbun kembali |  | 20.000 m3 | 2,500 | 50,000
 | - | material |  |  | 
 | - | jam -orang |  |  | 
J U M L A H |  |  |  |  | 200,000
  Volume total pekerjaan belum dapat ditentukan dengan pasti, tetapi biaya per unitnya (per meter persegi, per meter kubik) telah dapat dihitung
Harga satuan pekerjaan memasang pipa per satuan panjang (m) = (Rp. 200 juta / 5.000) = Rp. 40.000. Untuk 10.000 m maka biayanya 10.000m x Rp. 40.000/m = Rp. 400 juta
46

## Slide 47: ESTIMASI BIAYA (PROJECT)

## Slide 48: AKURASI ESTIMASI BIAYA
Tergantung pada:
  Ukuran detail desain;
  Akurasi data biaya yang ada;
  Waktu preparasi estimat.

## Slide 49: TIPE ESTIMASI BIAYA KAPITAL
1. Order-of-magnitude estimate (ratio estimate)
  Berdasarkan data biaya terdahulu untuk proses yang serupa;
  Akurasi > 30%;
2. Study estimate (factored estimate)
  Berdasarkan informasi item utama alat;
  Akurasi hingga  30%;
3. Preliminary estimate (budget authorization estimate; scope estimate)
  Berdasarkan data yang memadai sehingga estimate dianggarkan;
  Akurasi  20%;
4. Definitive estimate (project control estimate)
  Berdasarkan data yang hampir lengkap namun sebelum gambar dan spesifikasi lengkap;
  Akurasi  10%;
5. Detailed estimate (contractor’s estimate)
  Berdasarkan gambar, spesifikasi dan survey lapangan yang lengkap;
  Akurasi  5%.

## Slide 50: BIAYA ESTIMASI (tahun 1990)
Biaya proyek | < $2.000.000 | $2.000.000-$10.000.000 | $10.000.000-$100.000.000
Order-of-magnitude estimate | $3.000 | $6.000 | $13.000
Study estimate | $20.000 | $40.000 | $60.000
Preliminary estimate | $50.000 | $80.000 | $130.000
Definitive estimate | $80.000 | $160.000 | $320.000
Detailed estimate | $200.000 | $520.000 | $1.000.000
Max S. Peters dan Klaus D. Timmerhaus, PLANT DESIGN AND
ECONOMICS FOR CHEMICAL ENGINEERS, McGraw-Hill, Inc., 1991

## Slide 51: BIAYA ESTIMASI

## Slide 52: METODE UNIT-COST ESTIMATE

## Slide 53: PURCHASED EQUIPMENT
Perhitungan biaya:
  Penawaran dari fabrikator atau supplier;
  Biaya dari arsip purchase order masa lalu;
  Publikasi di engineering journal.

## Slide 54: Statistika untuk Penyusunan OE
Setelah meyelesaikan sesi ini Anda akan memahami:
    Teknik-teknik dasar statistika yang dapat digunakan dalam penentuan OE

## Slide 55: Metode Penyusunan Harga Satuan: Statistika
Metode Statistika perkiraan harga satuan:
y = a x atau y = ax + b
2. Metoda Parametrik (Least Square-Regresi)
3. Menggunakan Norma Indeks (Indeks Harga)
Indeks harga waktu A
Harga di waktu A = Harga di waktu B x -------------------------------
Indeks harga waktu B
1. Metoda Diagram Tebar (Scattergraph Method)
55
4. Statistika Deskriptif

## Slide 56: 1. The Scattergraph Method
Metode dalam menghitung biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan suatu plot dari biaya terhadap tingkat kegiatan masa lalu, dan menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen (sumbu y atau C) dan variabel independent (sumbu x atau Q)

## Slide 57: Contoh Analisis…
0 1 2 3 4
*
Total Biaya (1000 rupiah)
10
20
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Aktivitas 1.000 unit output
X
Y
Total variable cost = Total cost – Total fixed cost Total variable cost = Rp16,000 – Rp10,000 = Rp6,000 Unit variable cost = Rp6,000 ÷ 3,000 units = Rp2
Jarak Vertikal adalah total cost, approksimasi Rp16.000
Estimasi fixed adalah Rp10.000
C=10.000 + 2Q
57

## Slide 58: 2. Norma Indeks (Indeks Harga)
Indeks Harga
Indeks harga waktu A
Harga di waktu A = Harga di waktu B x -------------------------------
Indeks harga waktu B

## Slide 59: Ilustrasi 1: Norma Indeks
59
Contoh file indeks BPS

## Slide 60: Ilustrasi 2: Norma Indeks

## Slide 61: 3. Statistika Deskriptif
Mean (Rata-rata)
Modus (Frekuensi Tertinggi Data)
Median (Nilai Tengah Sekumpulan Data)

## Slide 62
SHARING?
KOMENTAR?
PERTANYAAN?

## Slide 63: MATERI 4: Penghitungan COGS dan COGM
Setelah meyelesaikan sesi ini Anda akan memahami:
    Teknik-teknik penentuan harga satuan dan Cost of Good Sold

## Slide 64: Pengertian
Harga pokok penjualan (cost of goods sold)
Biaya operasi akibat adanya barang dagangan atau barang yang akan dijual.
Harga pokok produksi (cost of goods made / manufactured)
Biaya yang melekat pada barang jadi (Finished Good) yang diproduksi dalam suatu periode dan ditransfer ke gudang persediaan produk jadi (Warehouse).
dalam perusahaan manufaktur merupakan komponen yang membentuk harga pokok penjualan

## Slide 65: Cost of Goods Sold
COGS untuk perusahaan manufactur sedikit berbeda dengan COGS untuk perusahaan merchandisers.

## Slide 66: Aliran Biaya: Perusahaan Perdagangan

## Slide 67: Aliran Biaya: Sistem Manufaktur

## Slide 68: Elemen COGS / COGM
Biaya bahan baku (cost of raw material used/direct material costs)
Jumlah uang yang melekat pada bahan baku yang digunakan dalam produksi (memperoleh bahan baku sampai bahan baku siap diproduksi), misal: harga bahan baku, biaya angkut bahan baku.
Biaya tenaga kerja (direct labor costs)
Biaya yang melekat pada atau berkaitan dengan tenaga kerja langsung, contoh : gaji, uang lembur.
Biaya overhead pabrik (manufacturing overhead costs)
Biaya yang melekat pada fasilitas fisik dan penunjang dalam memproduksi barang/produk, contoh : tenaga admin, depresiasi bangunan pabrik, depresiasi mesin, biaya listrik dan air, asuransi

## Slide 69: Quick Check 
Beginning raw materials inventory was $32,000. During the month, $276,000 of raw material was purchased. A count at the end of the month revealed that $28,000 of raw material was still present. What is the cost of direct material used?
    A. $276,000
    B. $272,000
    C. $280,000
    D. $ 2,000

## Slide 70: Perhitungan Biaya Material

## Slide 71: Teknik Pencatatan Inventori
Sistem pencatatan periodik (sistem fisik)
  Inventori ditentukan pada saat-saat tertentu, misal di akhir minggu.
Sistem pencatatan kontinu (perpetual, sistem permanen)
  Aliran bahan dimonitor terus menerus dan catatan barang selalu diperbaharui setiap ada transakasi.

## Slide 72: COGS Pada Sistem Periodik
COGS = cost of goods sold
= biaya barang yang terjual
inventori awal + barang yang dibeli – inventori akhir

## Slide 73: Metode Aliran Biaya
Perusahaan memiliki persediaan yang cukup banyak. Persediaan didapat dari beberapa pembelian yang telah dilakukan, dengan waktu dan biaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penilaian biaya persediaan harus didasarkan pada asumsi aliran biaya.
Asumsi aliran biaya ada 4 metode, yaitu:
Identifikasi khusus
FIFO (First In First Out)
LIFO (Last In First Out)
Rata-rata (Average)
Catatan: Aliran biaya tidak sama dengan aliran fisik barang/persediaan

## Slide 74: Metode Menghitung Biaya Inventori (01)
Metoda khusus (Specific cost method)
  Biaya setiap item harus diketahui dan dimasukkan dalam COGS saat barang tersebut terjual.
Biaya metoda rata-rata (Average cost method)
  Sistem periodik menggunakan biaya rata-rata terbobot untuk menentukan COGS di akhir periode inventori
  Sistem perpetual menggunakan rata-rata bergerak (moving weighted average) untuk menentukan COGS di akhir periode inventori

## Slide 75: Metoda Menghitung Biaya Inventori (02)
FIFO (First in, First out)
  Biaya barang terlama digunakan untuk menentukan COGS di akhir periode inventori
  Biaya barang terbaru digunakan untuk menghitung inventori akhir
LIFO (Last in, First out)
  Biaya barang terbaru digunakan untuk menentukan COGS di akhir periode inventori
  Biaya barang terlama digunakan untuk menghitung inventori akhir

## Slide 76: Contoh Inventori Periodik

## Slide 77: Metoda rata-rata (Average Cost Method)
Untuk sistem periodik, harga rata-rata digunakan untuk menghitung COGS dan akhir inventori.
Untuk sistem perpetual harga rata-rata bergerak (weighted average unit cost ) digunakan untuk menghitung COGS dan akhir inventori. Harga rata-rata disesuaikan untuk setiap kondisi inventori (barang keluar-masuk)

## Slide 78: (2a) Metode Rata-rata Sederhana
Bahan baku yang siap digunakan | Rp6.270.000,-
Persediaan akhir | (Rp2.849.600,-)
Harga Pokok Bahan Yang Digunakan | Rp3.420.400,-
Persediaan akhir = 13.000 unit @ Rp219,20 = Rp2.849.600,-
Harga Pokok Bahan Baku yang digunakan adalah :

## Slide 79: (2b) Metoda rata-rata (Average Cost Method)
Biaya rata-rata terbobot Weighted-average cost (WAC) =
= Biaya inventory awal + biaya pembelian
Banyaknya inventori awal + banyaknya yang dibeli
Inventori akhir
Inventori akhir = banyaknya barang di akhir x WAC
Biaya barang terjual (Cost of Goods Sold)
COGS = Banyaknya yang terjual x WAC

## Slide 80: MATERI 5: Analisis Titik Pulang Pokok (BEP)
Setelah meyelesaikan sesi ini Anda akan memahami:
    Biaya tetap proses pengadaan
    Biaya variabel proses pengadaan
    Titik pulang pokok (BEP) dalam kaitannya dengan OE proses pengadaan

## Slide 81: Biaya Berubah (Variabel Cost)
Biaya total yang berubah sebanding (proporsional) dengan aktivitas atau perubahan volume produksi.
Biaya variabel per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan.
Dianggap biaya karena ‘menjalankan’ bisnis
Contoh:
  Prime Cost (BBL dan BTL)
  Biaya overhead pabrik (penyusutan aktiva tetap pabrik yang dihitung berdasarkan jumlah unit produksi)
  Komisi penjualan yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari hasil penjualan

## Slide 82: Contoh Biaya Variabel
Perlengkapan
Bahan Bakar
Peralatan kecil
Kerusakan bahan
Sisa dan beban reklamasi
Biaya pengiriman barang
Royalty
Biaya komunikasi
Upah lembur
Biaya pengangkutan dalam pabrik
Biaya sumber tenaga kerja

## Slide 83: Biaya Tetap (Fixed Cost)
Biaya total yang tidak akan berubah jumlahnya meskipun volume kegiatan meningkat atau menurun, sejauh tidak melampaui kapasitas.
Biaya tetap per unit akan menurun bila volume bertambah dalam rentang (range) yang relevan.
Tidak bergantung pada perubahan volume produksi.
Dianggap sebagai biaya yang timbul karena ‘berada’ dalam bisnis.
Contoh :
  Aktiva tetap tidak bergerak (tanah, gedung, mesin, peralatan)
  Gaji eksekutif
  Biaya pemeliharaan
  Depresiasi

## Slide 84: Contoh Biaya Tetap
Gaji eksekutif produksi
Penyusutan jika menggunakan garis lurus
Pajak properti
Amortisasi paten
Gaji supervisor
Asuransi properti dan kewajiban
Gaji satpam dan pegawai kebersihan
Pemeliharaan dan perbaikan gedung dan bangunan
Sewa (rent)

## Slide 85: Grafik Biaya dan BEP
P1C
BT2
BT1
P2
TI
Volume
A
C
BEP
Rugi
Laba
Penjualan Rp
Fungsi Biaya Total
Fungsi Penjualan
Laba pada vol C
Rugi pada vol A
P : Penjualan
BT: Biaya Total
TI : Titik Impas

## Slide 86: MATERI 6: OE Jasa/Konsultasi
Setelah meyelesaikan sesi ini Anda akan memahami:
    Penetapan OE dalam proses pengadaanJasa/Konsultasi
    Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan OE Jasa/Konsultasi

## Slide 87: Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa,
kecuali untuk Kontes/Sayembara
HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran

## Slide 88: Komponen HPS
HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar
HPS jasa konsultansi mempunyai 3 (tiga) komponen, yaitu;
  biaya langsung personil,
  biaya langsung non personil
  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan

## Slide 89: Komponen HPS….lanjutan
No. | Uraian terkait Perhitungan HPS | Jasa konsultansi | 
 |  | Perorangan | Badan Usaha
1 | biaya umum, | Tidak boleh | Boleh
2 | keuntungan, | Tidak boleh | Boleh
3 | biaya tak terduga, | Tidak boleh | Tidak boleh
4 | biaya lain-lain, | Tidak boleh | Tidak boleh
5 | Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia | Tidak boleh | Tidak boleh

## Slide 90
Untuk pengadaan jasa konsultan, HPS/OE terdiri dari dua komponen:
  Biaya Langsung Personil (remuneration):
    Tenaga Ahli
      Disiplin ilmu/tingkat pendidikan
      Pengalaman
      Komposisi dan jumlah
      Waktu Penugasan
    Tenaga Pendukung (Teknik dan Penunjang/Administrasi)
      Disiplin pekerja/tingkat pendidikan
      Pengalaman
      Jumlah
      Waktu Penugasan

## Slide 91
Biaya Langsung Personil (BLP) berdasarkan SEB Bappenas dan Departemen Keuangan No 604/D.VI/02/1998 : SE-35/A/21/0298
Sarjana dgn Pengalaman Profesional (Thn) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
US$ (per bulan) | 4.100 | 4.600 | 5.100 | 5.500 | 6.000 | 6.400 | 6.800 | 7.200 | 9.700 | 12.800
Sarjana dgn Pengalaman Profesional (Thn) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
US$ (per bulan) | 13.400 | 14.100 | 14.700 | 15.300 | 15.400 | 16.400 | 16.900 | 17.400 | 17.500 | 17.600
91

## Slide 92
Biaya Langsung Personil (BLP) berdasarkan SEB Bappenas dan Departemen Keuangan No 604/D.VI/02/1998 : SE-35/A/21/0298
92

## Slide 93
Biaya Langsung Personil (BLP) Tenaga Pendukung/Bulan berdasarkan SEB Bappenas dan Departemen Keuangan No 604/D.VI/02/1998 : SE-35/A/21/0298
NO | PERSONIL | HARGA SATUAN | KETERANGAN
1. | Office Manager | Rp. 1.500 000 - Rp. 2.000.000 | Digunakan untuk jumlah Tenaga Konsultan dan Pendukung minimal 10 orang
2. | Sekretaris | Rp. 750.000 | 
3. | Sekretaris Billingual | Rp. 1.500.000 | 
4. | Juru Gambar | Rp. 750.000 - Rp. 1.500.000 | 
5. | Operator Computer | Rp. 750.000 | 
6. | Sopir | Rp. 500.000 | 
7. | Pesuruh | Rp. 400.000 | 
8. | Penjaga | Rp. 400.000 | 
9. | Asisten Muda |  | 
 | (S2/S3 : 1 - 2 tahun) | Rp. 3.200.000 - Rp. 3.900.000 | 
 | (S1 : 1 - 4 tahun) | Rp. 2.800.000 - Rp. 3.400.000 | 
10. | Teknisi |  | 
 | a. S0/D3 |  | 
 | 1) 1 - 3 tahun | Rp. 2.200.000 - Rp. 2.550.000 | 
 | 2) 4 - 7 tahun | Rp. 2.700.000 - Rp. 3.750.000 | 
 | 3) 8 - 11 tahun | Rp. 3.800.000 - Rp. 4.800.000 | 
 | 4) 12 - 15 tahun | Rp. 5.100.000 - Rp. 6.000.000 | 
 | 5) 16 - 20 tahun | Rp. 6.600.000 - Rp, 7.500.000 | 
 | b. STM/D1/D2 |  | 
 | 1) 3 - 7 tahun | Rp. 1.600.000 - Rp. 2.600.000 | 
 | 2) 8 - 11 tahun | Rp. 2.700.000 - Rp. 3.250.000 | 
 | 3) 12 - 15 tahun | Rp. 3.600.000 - Rp. 4.400.000 | 
 | 4) 16 - 20 tahun | Rp. 5.100.000 - Rp. 6.500.000 | 
93

## Slide 94
Biaya Langsung Personil (BLP) berdasarkan SEB Bappenas dan Departemen Keuangan No 1203/D.II/03/2000 : SE-38/A/2000
BLP = GD + BBS + BBU + TP + K
94

## Slide 95
No. | Telah diperhitungkan dalam Biaya Langsung Personil | Jasa konsultansi | 
 |  | Perorangan | Badan Usaha
1 | Gaji dasar | Termasuk | Termasuk
2 | biaya sosial (social charge) | Termasuk | Termasuk
3 | tunjangan penugasan | Termasuk | Termasuk
4 | biaya umum (overhead) | Tidak termasuk | Termasuk
5 | biaya–biaya kompensasi lainnya | Tidak termasuk | Termasuk
6 | keuntungan (profit) maksimal 10 % | Tidak termasuk | Termasuk

## Slide 96: Lanjutan…
Ketentuan HPS/OE pengadaan JK:
  Biaya langsung non-personel max 40% dari total biaya, kecuali untuk pekerjaan bersifat khusus, seperti: pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah, dan lain-lain.
  Untuk biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu menurut tingkat kehadiran: 1 bulan dihitung minimum 22 hari, dan 1 hari minimum 8 jam (person-month) dengan konversi sbb.:
    SBOM = SBOB/4,1
    SBOH = (SBOB/22) x 1,1
    SBOJ = (SBOH/8) x 1,3
    SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan
    SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu
    SBOH = Satuan Biaya Orang Hari
    SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam

## Slide 97: Lanjutan…
  Apabila pengelola proyek mendapatkan informasi tentang gaji dasar yang telah diaudit, maka perhitungan untuk remunerasinya adalah sebesar max 3,2 kali untuk tenaga ahli tetap, dan max 1,5 kali tenaga ahli tidak tetap
  Biaya langsung personil konsultan perorangan TIDAK BOLEH dibebankan biaya overhead dan keuntungan

## Slide 98: Lanjutan…
  Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost), seperti :
    Biaya untuk mobilisasi
    Biaya kantor
      Sewa kantor
      Perlengkapan kantor
      Komunikasi kantor
      ATK, dll
    Biaya perumahan
      Sewa rumah
      Perlengkapan rumah
    Biaya kendaraan
      Sewa kendaraan
      Biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan

## Slide 99: Lanjutan…
  Biaya Langsung Non Personil (direct reimbursable cost), seperti :
    Biaya perjalanan
      Tenaga ahli/pendukung
      Jumlah perjalanan
      Jangka waktu (dari – tujuan)
    Biaya Laboratorium
    Biaya desiminasi/pertemuan
      Jumlah peserta
      Sewa tempat
      Jumlah waktu pertemuan
    Biaya pelaporan
      Laporan pendahuluan
      Laporan antara
      Laporan draft akhir
      Laporan akhir
      Dokumentasi

## Slide 100: Fungsi HPS
Khusus untuk jasa konsultansi, HPS digunakan sebagai :
acuan/alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
dasar untuk negosiasi harga. HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar adanya kerugian negara.

## Slide 101: Sumber Data HPS
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

## Slide 102: Sumber Data HPS
perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate);
norma indeks;
Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat
informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Slide 103: MATERI Extra: OE sebagai indikator kinerja
Setelah meyelesaikan sesi ini Anda akan memahami:
    Total cost of ownership
    Time Value of Money
    Konsep perbaikan berkesinambungan melalui proses pengadaan/penentuan OE

## Slide 104: Total Cost of Ownership
Setelah meyelesaikan sesi ini Anda akan memahami:
    Konsep Total Cost of Ownership(TCO)
    Teknik-teknik menentukan nilai dalam konsep TCO
    Keterkaitan TCO dan penentuan OE dalam proses pengadaan

## Slide 105: TCO
Konsep yang mendasarkan perhitungan biaya pada keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan sejak masa instalasi, set up, pembelajaran, operasi, sampai pada pembuangan suatu obyek/ penutupan pabrik
Biaya yang dipertimbangkan bukan hanya biaya pembelian/pembangunan

## Slide 106
A = Acquisition Cost (25-40%)
O = Operating Costs
T = Training Costs
M = Maintenance Costs
W = Warehousing Costs
E = Environmental Costs
S = Salvage Value
60-75%
Total Cost of Ownership = A + (O+T+M+W+E) - S
Source: The Executive Guide to Supply Chain Management, David Riggs/Sharon Robbins

## Slide 107: Pendekatan Total Cost
Purchase
Cost
Demand Drivers
Specifications
Standardization
Inventory Practices
Operational Practices
Disposal/Salvage Practices
BIAYA/Peluang terlihat
BIAYA/Peluang sesungguhnya
Environmental Issues
Warehousing Costs
Maintenance Expense
Quality Costs
Procurement Practices
Warranty Terms
Freight
Notes: Price is only one element of the total, life-cycle cost of acquiring products and services.
A sourcing effort that addresses price only misses a much, much greater opportunity to reduce internal design and process costs.
A rule of thumb is that once you have told a supplier what it is you want to buy and what it must look like, you have already built in 80% of the purchase cost. By understanding and managing demand drivers and how specifications are developed to meet them, a client can often double or triple the savings.
Inventory is another area where you can drive out cost by asking suppliers to manage stock or migrating to just-in-time deliveries.
You will find other savings opportunities in every aspect of the internal supply chain.

## Slide 108: Time Value of Money
Biaya dalam konsep TCO tidak hanya dikeluarkan pada suatu saat
Biaya juga dikeluarkan dalam saat-saat tertentu di masa yang akan datang
Pengeluaran biaya akan berhenti setelah barang ‘dibuang’, jasa dihentikan, atau operasi ditutup

## Slide 109: Total Cost of Ownership for Equipment
n
TCO = (A) + (NPV  Ci) - NPV Sn
i = 1
A = delivered acquisition cost
NPV = net present value
Ci = total operating costs incurred in year i
Sn = salvage value in year n

## Slide 110
Procurement
Operations and Maintenance
End-of-Life Management
Total Cost of Ownership
$
MURAH atau MAHAL

## Slide 111: Net Present Value (NPV)

## Slide 112: NPV (01)

## Slide 113: NPV (02)

## Slide 114: MENGAPA PERLU OE YANG BAIK?
PERBAIKAN PROSES PENGADAAN
MINIMASI BIAYA
PERBAIKAN KINERJA SISTEM

## Slide 115: Ukuran Kinerja
Biaya dan nilai barang
Kemampuan penyediaan barang
Kepuasan pengguna
Cepat-tanggap
Keuntungan aktual yang diperoleh
Perbaikan penyediaan barang dan added value
Kekuatan relasi dengan supplier/rekanan

## Slide 116
PROCESS MEASURES
PROC/PURC Process Measures
% of orders taken accurately
Time to complete order placement process
Customer satisfaction with order placement process
Customer
Relationship
% of incomplete orders
% of orders fulfilled on time
Time to fulfill order
% of botched services or returned items
Cost to procure service or item
Customer satisfaction with order fulfillment process
Order
Fulfillment
% of suppliers’ deliveries on time
Suppliers’ lead times
% defects in services & purchased materials
Cost of services & purchased materials
Supplier
Relationship
Notes: This side presents the process measures for Purchasing.

## Slide 117: Keputusan bisnis: Cost Leadership
Cost Leadership didasarkan pada keputusan menjadi produser berbiaya paling rendah untuk produk dengan tingkat kualitas tertentu
Perbaiki efisiensi proses
Akses khusus ke sumber bahan baku murah
Outsource dan gunakan alternatif yang berbiaya lebih murah untuk fungsi-fungsi tertentu
Gabungkan proses untuk hindari/kurangi biaya yang tidak perlu

## Slide 118: “Procurement/purchasing bisa mendorong keputusan bisnis strategis”

## Slide 119: “Procurement bukan sebagai COST center ” “Procurement adalah COST REDUCTION center ” “Procurement adalah PROFIT opportunity center ”

## Slide 120
Buyer Cost
Interaction Cost
Profit
Supplier Cost
Buyer Cost
Interaction Cost
Profit
Supplier Cost
Traditional Focus (price only)
Strategic Focus
Total System Cost Savings
Traditional
Strategic
I HAVE a DREAM : Total System Cost

## Slide 121: Future Trends in Purchasing
Reducing Costs
  Cost reduction achieved through:
    Reduced purchasing costs
    Reducing waste
    Reducing excess inventory
    And reducing non-value added activities
  Continuous Improvement through
    Benchmarking- improve over competitors’ performance
    Trial & error
    Increased knowledge of supply chain processes

## Slide 122: Sumber Pemborosan Biaya
Waktu mepet
Informasi tidak lengkap
Value tidak tepat
Tidak paham struktur biaya
Teknologi baru
Kurang komunikasi/relasi buruk
Perilaku
Kebiasaan/tradisi

## Slide 123
Leader vs Follower

## Slide 124
TERIMA KASIH
0815 7882 1971